## Slide 1: Aplikace phyphox
Konference Elixíru do škol 21. - 23. 5. 2021 Mgr. Jiří Kvapil

## Slide 2: Program dílny Aplikace phyphox Co to je... Co umí můj telefon… senzory v mobilu a jejich parametry Stopky Zrychlení a osy Časování experimentu a beztížný stav Sdílení obrazovky Odraz míčku Rychlost zvuku Výška a barva tónu Rázy Magnetické pole, kyvadlo Magnetické pole vodiče s proudem Stabilita tuhého tělesa Součinitel smykového tření RC Olomouc
Konference Elixíru do škol 21. - 23. 5. 2021 Mgr. Jiří Kvapil

## Slide 3: phyphox Physical phone experiments vytvořen na Druhém Institutu Fyziky na RWTH Univerzitě v Aachen pro Android a iOS https://phyphox.org/ využívá senzorů v mobilu dostupnost experimentů závisí na výbavě mobilu experiment i data lze uložit a sdílet kanál na youtube https://www.youtube.com/c/PhyphoxOrg/featured RC Olomouc
Konference Elixíru do škol 21. - 23. 5. 2021 Mgr. Jiří Kvapil

## Slide 4: phyphox První “dobrá rada” - odhoďte své strachy a začněte zkoumat :-) Druhá “dobrá rada” - čtěte ;-) Klikněte na i - Informace o zařízení Prohlédněte oddíly základního okna: Senzory, Akustika, Běžný život, Everyday life, Mechanika, Měření času, Nástroje, Contribute to phyphox RC Olomouc
Konference Elixíru do škol 21. - 23. 5. 2021 Mgr. Jiří Kvapil

## Slide 5: Měření času - stopky Vyzkoušejte např. akustické stopky - pomocí lusknutí nebo tlesknutí odměřte nějaký čas, pak jej zkuste poslepu vytleskat znovu, vyzkoušejte i sekvenci. Využití - padostroj, odhady času, přesnost rytmu RC Olomouc
Konference Elixíru do škol 21. - 23. 5. 2021 Mgr. Jiří Kvapil

## Slide 6: Zrychlení a osy Otevřete a spusťte experiment Akcelerace s g v oddílu Senzory. Mobil nechte ležet v klidu a pokuste se zorientovat v grafech. Po několika sekundách začněte mobilem prudce hýbat tam a zpět postupně podél jednotlivých os. Zjistěte, které osy mobilu jsou x, y a z. RC Olomouc
Konference Elixíru do škol 21. - 23. 5. 2021 Mgr. Jiří Kvapil

## Slide 7: Časování experimentu a beztížný stav Klikněte na tři tečky vpravo nahoře a otevřete Časované měření. Nastavte 3 s předem a délku měření 0,5 s. Nastavte všechny zvukové signály (Activate all). Spusťte měření a zvedněte mobil ve vodorovné poloze do co největší výšky nad peřinu, na “tři” pusťte a věřte peřině :-). RC Olomouc
Konference Elixíru do škol 21. - 23. 5. 2021 Mgr. Jiří Kvapil

## Slide 8: Sdílení obrazovky Mobil a PC musí být na stejné wifi, mně se osvědčilo, když PC v učebně vytvoří Mobilní hotspot, na který se pak připojí mobilní telefon. Při spuštění experimentu na mobilu jej pak lze zrcadlit na monitoru PC (a tedy třeba i na dataprojektoru). Experiment lze ovládat i myší přes PC. RC Olomouc
Konference Elixíru do škol 21. - 23. 5. 2021 Mgr. Jiří Kvapil

## Slide 9: Odraz míčku Otevřete experiment (Ne)pružná srážka v oddílu Mechanika. Přetažením do strany (nebo kliknutím) přejděte na záložku Nastavení. Práh měření nastavte na 0.3 (je zde desetinná tečka), minimální zpoždění ponechte na 0.1. Vraťte se na záložku Výška, spusťte experiment a nechte z výšky spadnout (a skákat) míček. Poté přetáhněte prstem na vedlejší obrazovku. RC Olomouc
Konference Elixíru do škol 21. - 23. 5. 2021 Mgr. Jiří Kvapil

## Slide 10: Rychlost zvuku 1 Dva mobily, Akustické stopky, tleskání, klidná chodba nebo klidné venkovní prostředí Originální návod: https://www.youtube.com/watch?v=uoUm34CnHdE Physics in Advent: https://www.physik-im-advent.de/archiv/2018/en/door_14.html#door RC Olomouc
Konference Elixíru do škol 21. - 23. 5. 2021 Mgr. Jiří Kvapil

## Slide 11: Rychlost zvuku 2 Potřebujete drátová sluchátka, tři ruličky toaletního papíru, fixu nebo izolepu, pravítko. Návod i řešení ;-) https://www.physics-in-advent.org/door_3.html#door Využívá skládání (interferenci) dvou stejných vln se vzájemným posunutím. RC Olomouc
Konference Elixíru do škol 21. - 23. 5. 2021 Mgr. Jiří Kvapil

## Slide 12: Rychlost zvuku 2 RC Olomouc
Konference Elixíru do škol 21. - 23. 5. 2021 Mgr. Jiří Kvapil

## Slide 13: Výška tónu V části Akustika otevřete a prozkoumejte Tónový generátor Dále s pomocí hlasu nebo hudebního nástroje změřte frekvenci několika tónů (nejlépe v oktávách či kvintách) nástrojem Zvuková autokorelace Máte-li trubičku, spočítejte vlnovou délku tónu a porovnejte ji s délkou trubičky... RC Olomouc
Konference Elixíru do škol 21. - 23. 5. 2021 Mgr. Jiří Kvapil

## Slide 14: Barva tónu Stále v nástroji Zvuková autokorelace na záložce Neupravená data si zobrazte a sdílejte (tj. uložte si) screenshoty průběhů různých hlásek (hm, a, e, i, y, o, u, ž, š, č, ř). Je vhodné si nastavit časování měření (např. 2 s předem, 1 s měření). Lze použít také Zvukový záznam (na 100 ms). Máte-li k dispozici různé hudební nástroje (nebo nástroj a hlas), můžete porovnat barvu jejich (stejně vysokých) tónů. RC Olomouc
Konference Elixíru do škol 21. - 23. 5. 2021 Mgr. Jiří Kvapil

## Slide 15: Znázornění melodie V nástroji Zvukové spektrum na záložce Historie můžete zajímavě znázornit měnící se melodii a vyšší harmonické frekvence. Je dobré si rozkliknout samotný graf s názvem Historie a zvětšit si nízké frekvence. RC Olomouc
Konference Elixíru do škol 21. - 23. 5. 2021 Mgr. Jiří Kvapil

## Slide 16: Rázy Máme-li k dispozici dvě ladičky, můžeme jednu rozladit (např. připevníme gumičku na jednu nožku) a zaposlouchat se do rázů. https://www.physik-im-advent.de/archiv/2019/en/door_22.html#door Pro snímání zapněte Zvukové spektrum/Neupravená data nebo Zvukový záznam (max. délka úseku je však jen 500 ms). RC Olomouc
Konference Elixíru do škol 21. - 23. 5. 2021 Mgr. Jiří Kvapil

## Slide 17: Zkoumáme magnetické pole V oddílu Senzory otevřete Magnetometr. Spustíme měření a malým feritovým magnetem hledáme magnetický senzor a prozkoumáme, jak se mění měřené hodnoty v závislosti na poloze a vzdálenosti magnetu od čidla. Úkol na doma - určete orientaci os x, y, z a zjistěte, jak je to v tomto měření s magnetickým polem Země. RC Olomouc
Konference Elixíru do škol 21. - 23. 5. 2021 Mgr. Jiří Kvapil

## Slide 18: Magnetické kyvadlo V oddílu Senzory otevřeme Magnetometr. Malý feritový magnet přilepíme oboustrannou lepicí páskou ke středu nitě/tenkého provázku délky asi 50 až 60 cm tak, abychom vytvořili dvojitý závěs, magnet zavěsíme nad magnetický senzor mobilu. Určíme délku tohoto kyvadla, z něj spočítáme periodu. Spustíme měření s odloženým startem a rozkmitáme kyvadlo. Z naměřených dat opět určíme periodu kmitu (pozor na kyv vs. kmit) a obě periody porovnáme. Uložte si screenshot hodnot odečtených v grafu. RC Olomouc
Konference Elixíru do škol 21. - 23. 5. 2021 Mgr. Jiří Kvapil

## Slide 19: Magnetické pole vodiče s proudem V oddílu Senzory otevřeme Magnetometr. Mobil položíme na okraj stolu tak, aby přečníval asi 2 cm přes okraj stolu užší stranou a částí, ve které se nachází magnetický senzor. Ustřihneme asi 20 cm dlouhý a 2 cm široký proužek alobalu. Proužek alobalu položíme přes vyčnívající část mobilu, spustíme měření, pod mobilem krátce propojíme konce alobalu s kontakty AA článku a sledujeme výsledek. Poté obrátíme směr proudu. https://www.physik-im-advent.de/archiv/2018/en/door_7.html#door RC Olomouc
Konference Elixíru do škol 21. - 23. 5. 2021 Mgr. Jiří Kvapil

## Slide 20: Stabilita tuhého tělesa nakloněná rovina (víko od krabice, kuchyňské prkénko, deska apod.), pravítko, lepicí páska, tužka/fix, nůžky, krabička od sirek a několik dalších pravidelných předmětů s hranou Na desku nalepte jednu či víc vrstev pásky jako vodorovnou zarážku pro krabičku. RC Olomouc
Konference Elixíru do škol 21. - 23. 5. 2021 Mgr. Jiří Kvapil

## Slide 21: Stabilita tuhého tělesa Úkol 1: Prozkoumejte stabilitu jedné polohy krabičky od sirek pomocí náklonu roviny - odhadněte úhel, při kterém se krabička dostává ze stabilní do vratké polohy, a poté úhel změřte pomocí experimentu Náklon v části Nástroje. Úhel potom také spočítejte pomocí rozměrů krabičky. Pro druhou polohu krabičky postupujte v opačném pořadí. Úhel, při kterém přejde poloha stabilní do polohy vratké, spočítejte, a pak jeho hodnotu ověřte experimentem. RC Olomouc
Konference Elixíru do škol 21. - 23. 5. 2021 Mgr. Jiří Kvapil

## Slide 22: Stabilita tuhého tělesa Úkol 2: Promyslete, jak se úhly změní, pokud zevnitř krabičky na nejmenší stěnu pevně umístíme závaží. Do krabičky oboustrannou lepicí páskou upevněte závaží (např. vybitou 9V baterii), a experimentálně ověřte mezní úhly náklonu pro různé polohy krabičky. RC Olomouc
Konference Elixíru do škol 21. - 23. 5. 2021 Mgr. Jiří Kvapil

## Slide 23: Součinitel smykového tření nakloněná rovina (víko od krabice, kuchyňské prkénko, deska apod.), pravítko, oboustranná lepicí páska, krabička od sirek, nůžky, smirkový papír různé hrubosti, potravinová fólie, látka, tenký molitan a další materiály… Úkol 1: Určete součinitel smykového tření pro různé dvojice povrchů, využijte experiment Náklon z oddílu Nástroje. RC Olomouc
Konference Elixíru do škol 21. - 23. 5. 2021 Mgr. Jiří Kvapil

## Slide 24: Rozklad sil na nakloněné rovině RC Olomouc
Konference Elixíru do škol 21. - 23. 5. 2021 Mgr. Jiří Kvapil

## Slide 25: Odvození: viz např. https://cs.wikipedia.org/wiki/Naklon%C4%9Bn%C3%A1_rovina#Z%C3%A1vislost_tangenty_%C3%BAhlu_na_zrychlen%C3%AD RC Olomouc
Konference Elixíru do škol 21. - 23. 5. 2021 Mgr. Jiří Kvapil

## Slide 26: Děkuji za pozornost Mgr. Jiří Kvapil Gymnázium Olomouc-Hejčín kvapil@gytool.cz Nebojte se, zkoušejte a čtěte… phyphox je tu pro nás ;-) RC Olomouc
Konference Elixíru do škol 21. - 23. 5. 2021 Mgr. Jiří Kvapil